июль-сентябрь 2006, № 3 (11)

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Дренажная система Ahmed™ Glaucoma Valve отвечает требованиям современной хирургии

Пора признать, что различные виды фистулизирую-щих операций часто малоэффективны из-за непродолжительности функционирования протоков и имеют множество осложнений. Основной нерешенной проблемой этих операций являются склеро-склеральные или склеро-конъюнктивальные сращения. Даже в модификациях с применением различных дренажей, препятствующих склеро-склеральным сращениям, образуются склеро-конъюнктивальные.

Показателем успешности фистулизирующих операций является формирование плоской, разлитой подушки, из которой формируются субконъюнктиваль-ные каналы оттока внутри глазной жидкости (ВГЖ). То есть целью операции является создание протоков из передней камеры в резервуар фильтрационной подушки, из которой при накапливании ВГЖ по сформировавшимся субконъюнктивальным каналам ВГЖ эвакуируется и резорбируется. Чем больше площадь подушки, тем лучше она функционирует.

К недостаткам этих операций также можно отнести слабую прогнозируемость результата, индуцированный астигматизм, различные воспалительные реакции, ЦХО, катарактогенный эффект, а также нередки жалобы на чувство инородного тела, вызванное фильтрационной подушкой. Все эти недостатки влияют отрицательно на качество жизни пациента, не всегда освобождают пациента от закапывания капель, заставляют постоянно обращаться к врачу, часто вызывают необходимость реопераций и нередко даже ухудшают зрительные функции.

В концепцию механизма работы клапанного дренажа Ahmed™ Glaucoma Valve было положено: отведение через микротрубочку ВГЖ из передней камеры, формирование достаточного резервуара в подтеноно-вом пространстве и постепенная резорбция и эвакуация жидкости через субтеноновые формирующиеся протоки.

Вынесение этого резервуара в отдаленную от лимба зону, за зону прилегания век, не приносит дискомфорта и чувства инородного тела.

Для предупреждения гиперфильтрации в раннем послеоперационном периоде в дренаже имеется клапан, открывающийся только при ВГД более 18 мм рт.ст.

В устройстве дренажа имеются 3 принципиальных элемента (рис. 1):

-	микротрубочка для отвода жидкости,
- дозируемый клапан,

- полимерный корпус является основанием всей
конструкции и формирует достаточный фильтрующий
резервуар.

Клапанный дренаж, предварительно промытый 1 мл физраствора, устанавливается в 8-10 мм от лимба на склеру, в субтеноновое пространство, в верхнем внутреннем или наружном квадрантах и фиксируется 2 швами за специальные отверстия (рис. 2).

Рис. 1                                                                                        Рис.2

У лимба формируется склеральный карман основанием к лимбу, размером 3x6 мм (склеральный лоскут является прикрытием отводной трубки, фиксатором трубки и герметизирует лимбальный прокол).

Дренажная трубка подрезается под углом 30 градусов и длиной, достаточной для ввода на 2-3 мм в переднюю камеру.

Следующим этапом у лимба, в склеральном кармане, в области трабекулы делается прокол в переднюю камеру иглой 23G, через который вставляется отводная трубка (рис. 3).

Рис.3

Затем 3-4 швами фиксируется склеральный лоскут, и накладываются швы на конъюнктиву.

Данная методика технически несложная и не влечет за собой неисправимых изменений в глазу.

Клапан хорошо функционирует и не приносит какого-либо дискомфорта пациенту.

Формирующийся в закрытой части субтенонового пространства резервуар достаточен по объему для адекватной резорбции и эвакуации ВГЖ.

По наблюдениям, на сроке от 1 до 2 месяцев отмечается умеренное повышение ВГД, свидетельствующее о завершении процесса образования резервуара, ограниченного фиброзной капсулой. После формирования в ней протоков через 2-3 недели ВГД нормализуется и сохраняется длительное время (рис. 4).

Прооперированы 32 пациента, 35 глаз с диагнозами: вторичная неоваскулярная посттромботическая глаукома (3 глаза), абсолютно болящая глаукома (Згла-за), первичная открытоугольная глаукома с I по IV стадии (26 глаз).

Рис. 4

Из осложнений наблюдались в 4 случаях гифемы. Описываемая в статьях других авторов частая цилио-хориоидальная отслойка наблюдалась в трех случаях (по-видимому, связанная с недостаточной герметизацией прокола и использованием иглы большего калибра).

У всех пациентов внутриглазное давление нормализовалось, и все пациенты не чувствовали дискомфорта. Срок наблюдения - до 8 месяцев.

Клапанный дренаж Ahmed™ может применяться как в случаях начальной ОУГ, развитой, так и при вторичной и абсолютной глаукомах с целью органосо-хранения.

Концептуально принцип формирования оттока ВГЖ не изменился, только оттоки приобрели полимерную конструкцию, препятствующую различным зара-щениям, а также установка клапана не требует орга-ноповреждающих воздействий, нарушающих нормальную анатомию глаза.

Принципиальными моментами в установке дренажного клапана являются:

- промывка клапана перед установкой,

- размер прокола 23G,

- тщательная герметизация прокола склеральным лоскутом,

- установка корпуса за область прилегания век,

- при ВГД более 35 мм рт.ст. проводить парацентез для снижения давления и введение гиалуроната в область прокола для предупреждения тампонады отводной трубки.

Можно предположить, что через некоторое время антиглаукоматозная операция без использования дренажных систем будет восприниматься, например, так же, как экстракция катаракты без имплантации интра-окулярной  линзы.

Операция с дренажом Ahmed™ Glaucoma Valve является в основном экстраокулярной, малоинва зивной, прогнозируемой, соответствует современным требованиям и может быть отнесена к амбулаторной хирургии,

Литература

1.	Astakhov Yu.S., Egorov E.A.. Astakhov S.Yu., Brezel Yu.A. Surgical treatment of refractory glaucoma //
Clin.Oftalm.-2006.№ 1,- P. 25-27.

- Coleman A.L, Hill R., Wilson M.R. et al. Initial clinical experience with the Ahmedglaucoma valve implant // Am. J.Ophthalmol.- 1995.-Vol.120,№1.-R23-31.

- Coleman A.L, Smyth R.G., Wilson M.R., Tarn M. Initial clinical experience with the Ahmed glaucoma valve implant in pediatric patients//Arch. Ophthalmol. - 1997. -Vol. 115, №2. - P.I86-191.

- Englert J.A., Freedman S.F., Cox T.A. The Ahmed valve in refractory pediatric glaucoma // Am. J. Ophthalmol. -1999.-Vol. 127. Mb 1.-P. 34-42.

- Epstein E. Fibrosing response to aqueous: its relation to glaucoma // Br. J. Ophthalmol. - 1959. - Vol. 43. - P.641.

- Fechter H.R, Parrish R.K. Preventing and treating complications of Baerveldt glaucoma drainage device surgery// Int. Ophthalmol. Clin. - 2004. - Vol. 44, № 2. - R 107-136.

7.	Huang M.C., Netland PA, Coleman A.L. et al.Intermediate-term clinical. experience with the Ahmed glaucoma valve implant//Am. J.Ophthalmol. - 1999. - Vol. 127. № 1.-R27-33.

- Lloyd M.A., Sedlak Т., Heuer D.K., Minckler D.S., Baerveldt G., Lee M.B. et al. Clinical experience with the single-plate Molteno implant in complicated glaucomas: update of a pilot study. Ophthalmology 1992; 99: 679-87.

- McDonnell P.J., Robin J.B., Schanzlin D.J., Minckler D., Baerveldt G., Smith R.E. et al. Molteno implant for control of glaucoma in eyes after penetrating keratoplasty. Ophthalmology 1988,95:364-9.

10.	Heuer D.K., Lloyd M.A., Abrams DA, Baerveldt G., Minckler D.S., Lee M.B. et al. Which is better? one or two?
a randomized clinical trial of single-plate versus double-plate Molteno implantation for glaucomas in aphakia and
pseudophakia. Ophthalmology 1992:99:15П-9.

A.H. Амиров, А.Ю. Расчёсков, 2006 ©